## Slide 1: 거북목 예방 및 자세 교정 시스템 프로젝트 결과 발표자료
Adventure Design
2022년 2학기 어드벤처디자인(002) 프로젝트
2조 (팀명 정컴침팬지) 발표자료
202255567 안준영 202255521 김민욱 202255597 장건호
Notes: 발표 시작하겠습니다.
안녕하세요! 저희는 거북목 예방 및 자세 교정 시스템 개발 프로젝트를 진행한, 2조, 팀명 정컴침팬지의 팀장 안준영, 팀원 김민욱 장건호입니다.

## Slide 2: 목차
A table of contents
1
프로젝트 개요 및 목표, 팀 구성 및 역할
2
거북목 방지 시스템 구성
3
시스템 흐름도 및 이용자 지침서
4
보완 방향 및 개선점
5
시연
Notes: 우선 목차입니다.
저희는 이번 프로젝트 발표를, 화면에 보이는, 다섯 가지의 과정을 통해 진행하도록 하겠습니다. (잠깐 정지)

## Slide 3: 프로젝트 개요 및 목표
Project Overview and Targets
Notes: 우선, 프로젝트 개요 및 목표입니다.

## Slide 4: 프로젝트 팀 구성 및 역할
Project teaming and role allocation
[팀장] 안준영 (ahnjun0)
- 프로젝트 총괄 및 관리
- 선형회귀 분석, 만능기판 제작
- Git 관리
[팀원] 장건호 (192cm)
- 거북목 데이터 수집
- 회로 연결 보조
[팀원] 김민욱 (kmwook)
- 프로젝트 아이디어 제안
- Main 및 Sub sketch 작성
- 회로 연결 보조
github.com/ahnjun0
/2022_ADV_Design
Notes: 다음으로 팀 구성 및 역할 부분입니다. 저희 팀은 팀장인 안준영, 그리고 김민욱과 장건호 두 팀원으로 구성되어 있습니다. 역할은 화면에 보이는 것과 같습니다.
저희 조는 모든 코드 작성 과정을, Git이라는 버전 관리 시스템을 이용하여, GitHub에 레포지트리를 만들고 저장하는 방식으로 코드 작성에 효율성을 더했습니다.
현재 발표중인 결과 발표자료 PPT를 비롯한, 프로젝트에 사용된 모든 데이터를 업로드하였고 공개 상태로 전환되어 있으니, 필요한 교수님들과 학우분들은 참고해 주셨으면 좋겠습니다.

## Slide 5: 거북목 방지 시스템 구성
Forward Head Posture protection system
Main Part
- 센서제어, BT 통신
- 데이터 처리, 거북목 판단
Sub Part
- 초음파센서 데이터 처리
- Serial 통신 Tx
Notes: 거북목 방지 시스템은, 두 개의 아두이노를 이용하여 두 부분으로 나누어져 구성되어 있습니다. 우선, 대부분의 센서를 제어하고, 블루투스 통신을 제어하며, 데이터를 판단하여 거북목 여부를 이용자에게 알려줄 수 있는 Main 파트와, 초음파 센서를 제어하고 모니터와 사람 사이 거리를 측정하여 마스터로 전송하는 Sub파트로 나누었습니다.

## Slide 6: 시스템 Main Part
Forward Head Posture protection system
Alert!!
Flex
sensor
Beep!
Alert!
Notes: 사용자의 조이스틱 입력을 기반으로 작동합니다. 조이스틱 버튼 입력 시 사용자와 모니터간의 초기 거리값을 측정하고, 초기 거리값이 설정됐을 경우 시스템에 들어갑니다. 메인에서 사용하는 함수는 조이스틱 제어 함수, 거리값 수신 함수, i2c_lcd 제어 함수, 피에조 부저 제어 함수, 구부림 센서 제어 함수, 블루투스 통신 함수로 이루어져있습니다. 목 각도가 기준각도 이하로 굽어지고, 사용자와 모니터간의 거리와 거리 초기값의 차가 기준거리 이하로 줄어들 경우, 부저를 울려 위험상태임을 알리고 i2c_lcd에 목 각도를 표시, 블루투스 연결이 된 스마트폰에 경고문자와 스트레칭 영상 링크를 전송합니다.

## Slide 7: 시스템 Main Part
Forward Head Posture protection system

## Slide 8: 시스템 Sub Part
Forward Head Posture protection system
Sub board(Slave)
Main board(Master)
Distance
RX
TX
Notes: 서브파트는 초음파센서를 제어합니다. 초음파 센서로 측정된 주기를 거리로 변환하여 uart통신을 통해 메인을 수행하는 보드로 전송합니다.

## Slide 9: 거북목 방지 시스템 흐름도
System Flow Diagram
시작
거리 초기값 설정
시작
거리 수신
거리 측정
각도 초과
And
거리 초과?
버튼 입력?
부저 울림,
Lcd 출력,
스마트폰 텍스트 전송
각도 측정,
거리 측정
Notes: 거북목 방지 시스템의 전체 흐름도는 이렇습니다.

## Slide 10: 거북목 방지 시스템 이용자 지침서
System Operator's Guide
Notes: @이용자가 시스템 이용하는 방법 설명. 여기도 되는 데까지만 최대한 좀 부탁드리겠습니다

## Slide 11: 참고 문헌
Reference
Notes: @이용자가 시스템 이용하는 방법 설명. 여기도 되는 데까지만 최대한 좀 부탁드리겠습니다

## Slide 12
Notes: @이부분은 그냥 참고용. 건드리지 말고 냅두십쇼